## Slide 1: MVP 拉麵機通訊架構
通訊格式與連接關係圖 · Communication Format & Connection Architecture
■ Ethernet / Modbus TCP ■ RS-485 / Modbus RTU ■ EtherNet/IP
設備連接關係圖
HMI PC
Python · 監控/命令/心跳/狀態
PLC · 台達 AS228T
主控制器
上：TCP Server / EtherNet-IP
下：RTU Master
VECTOR-S100
輸送帶驅動器 · Modbus RTU Slave
IPC
工業電腦 · 配料手臂
Modbus TCP · Future
NACHI 煮麵手臂
手臂控制器
EtherNet/IP
Ethernet /
Modbus TCP
RS-485 /
Modbus RTU
▬ Ethernet / Modbus TCP
▬ RS-485 / Modbus RTU
▬ EtherNet/IP（NACHI 煮麵手臂）
通訊格式說明
HMI PC ↔ PLC
Modbus TCP
角色 HMI = Client ｜ PLC = Server
用途 HMI 心跳、命令下達、PLC 狀態回傳
PLC ↔ VECTOR-S100
Modbus RTU
角色 PLC = Master ｜ VECTOR-S100 = Slave
用途 啟動/停止、速度寫入、狀態讀取、故障/保護讀取（RS-485）
NACHI ↔ PLC
EtherNet/IP
角色 PLC = 主控 ｜ NACHI = 手臂控制器
用途 煮麵派工、動作指令、完成回報、狀態回傳
IPC ↔ PLC
TCP · Future
角色 IPC = Client ｜ PLC = Server
用途 配料任務交握、動作完成回報（預留 / Future）
PLC 週期讀取 VECTOR-S100
Coil 1~16 運轉/故障/保護狀態
30001 目前速度 30002 目前電流
40001~40003 設定值確認
⚠ RTU 一次僅允許單一通訊任務，需以 RTU_Busy 機制避免讀寫衝突
PLC D 區通訊規劃
方向 | D 區位址 | 用途
HMI → PLC | D1000~D1099 | 命令/參數/心跳
PLC → HMI | D1100~D1199 | 狀態/回覆/心跳
PLC → IPC | D1200~D1299 | 派工/任務通知
IPC → PLC | D1300~D1399 | 完成回報/狀態
PLC → NACHI | D3100~D3164 | 煮麵派工/動作指令
NACHI → PLC | D3000~D3064 | 完成回報/狀態
HMI ↔ PLC 交握內容
HMI Heartbeat
PLC → HMI D1100 = PLCtoHMI_HB_Index
HMI → PLC D1005 = HMItoPLC_HB_ReturnIndex
PLC → HMI D1105 = HMI_CommStatus
HMI Command
HMI → PLC D1000 ~ D1003（命令/參數）
PLC → HMI D1102 ~ D1106（回覆/狀態）
NACHI 交握 PLC → NACHI D3100~ 派工／動作 NACHI → PLC D3000~ 完成回報
MVP 拉麵機 · 通訊系統架構 | Delta AS228T · VECTOR-S100 · NACHI 煮手臂 · Modbus TCP / RTU / EtherNet-IP